## Slide 1
ЧПУ Delta Electronics
Схемы подключения. Аксессуары.
Notes: DELTA CNC CONTROLLER_NC-300 PRODUCT FUNDAMENTAL INTRODUCTION
Delta CNC Controller_NC-300 Product Fundamental Introduction

## Slide 2
Удаленный ввод/вывод
Штурвал
Шпиндель+2 выкоскорост. входа
Концевые датчики
RS485
ввод/вывод
Карта
памяти
Сеть Ethernet
Сеть DMCNet
для серво
Подключение кнопки аварийного останова
Питание ЧПУ

## Slide 3
Спецификация входов/выходов.
Notes: Port pinout connector specifications

## Slide 4
Спецификация коннекторов для каждого разъема ЧПУ
Питание 24В
Ввод/вывод
Удалённый
Ввод/вывод
DMCNET
И
ETHERNET
Шпиндель
И
Штурвал
RS-485
Питание 24В
Концевые
датчики
Notes: Port pinout connector specifications

## Slide 5
Подключение питания ЧПУ
Питание ЧПУ
Питание станочного пульта
Notes: Wiring Methods. For office test direct DC 24V input.

## Slide 6
Подключение кнопок включения осуществляется через вспомогательный контактор с управлением от 24В, который замыкает цепь питания ЧПУ.
Обратите внимание, что напряжения питания индикации 24В
Подключение питания ЧПУ
Notes: Wiring Methods

## Slide 7
Подключение питания
станочного пульта NC-PAN-300AM-P
Клеммный блок: Индикатор 24В
(ONL+, ONL-) индикатор «ВЫКЛ»
(OFFL+, OFFL-) индикатор «ВЛК»
(ONA1, ONA2) ВКЛ (НО )
(OFFB1, OFFB2) ВЫКЛ (НЗ)
Требует доп. питания 24В
Notes: When you use the standalone type controller, the power ON / Off wiring on secondary operation panel.
This is the back of the panel.

## Slide 8
Разъем для подключения концевых датчиков
ЧПУ NC300 имеет на борту разъем DB15 для подключения концевых датчиков и датчиков домашней позиции по 4-ём осям
Notes: Connector terminal DB 15 pin

## Slide 9
Разъем для подключения концевых датчиков
Notes: So how can we check the signal of the limit or home dog is on ? It is the special M
If the wiring is correct, It will automatically stop or find the home position.
It is also need external power supply, and can wiring

## Slide 10
Клеммный блок для подключения концевых датчиков

## Slide 11
Разъем для подключения шпинделя
ЧПУ NC300 имеет разъем для подключения шпинделя, в котором есть аналоговый выход ±10В, два аппаратных высокоскоростных входа, входные сигналы энкодера шпинделя.
Notes: Connector terminal

## Slide 12
Высокоскоростной вход поддерживает частоту до 5 МГц и подходит для инструкции прерывания G31
Установите высокоскоростной вход 1 для прерывания G31
в параметре 46 Bit5 = 1;
а также параметр 307 Bit4 = 1;
Ограничение, параметр 25 Bit0 = 1
и специальный маркер M2142.
Разъем для подключения шпинделя
Notes: G31 uses the tool measurement applications. Measuring tool length.

## Slide 13
Для подключения аналогового (0-10В) шпинделя необходимо установить его номер порта 10 и установить следующие параметры в настройках. Сигнал задания -10 В ~ + 10 В, разрешение 14 бит.
Разъем для подключения шпинделя
Notes: Connector terminal
31/138
Inverter high speed >20000rpm
Servo <= 12000 rpm

## Slide 14
Выход -10 +10В для двигателя шпинделя, Pin4 и Pin5
Специальные маркеры М для шпинделя
пример:
Максимальная скорость шпинделя = 12000
Установите скорость шпинделя S=6000
M1120 On -> выход + 5 В
M1121 On -> выход - 5 В
Разъем для подключения шпинделя
ПЧ С2000
Notes: Connector terminal
31/138
Tapping-servo
Engraving- inverter

## Slide 15
Штурвал. Ручной управление
ЧПУ серии NC300 имеет один импульсный вход для штурвала (ручного генератора импульсов). Напряжение питания штурвала должно быть 5 В постоянного тока. Ниже приведена распиновка разъема для штурвала:

## Slide 16
ЧПУ имеет встроенный источник питания 5V DC
Штурвал. Подключение питания

## Slide 17
При необходимости можно будет редактировать функции каждого входа в MLC
Штурвал. Подключение сигналов
Notes: 在左邊的電路圖中，就可以知道PIN1-24V INPUT 雙向的功能為何。
如果確認是單純的A接點，不需電壓，PIN 1 不接也是OK的。
在一些需要24V電力的輸入點位，就有可能會這樣接。

## Slide 18
Ось | Вход |  | Коэфф | Вход
X | X28 |  | X1 | X31
Y | X29 |  | X10 | X32
Z | X30 |  | x100 | X33
Штурвал. Специальные регистры

## Slide 19
Штурвал. Пример подключения 1
Для схемы с открытым коллектором.

## Slide 20
Штурвал. Пример подключения 2
Для дифференциальной схемы Line Drive.

## Slide 21
NC-EXM-M01
Штурвал. Клеммный блок

## Slide 22
Контроллер NC300 и сервосистема ASDA-A2-F используют высокоскоростную шину DMCNET
請務必選用對絞有
隔離網且有Shield的
訊號線 。
Разъем для DMCNET
Notes: Connector terminal

## Slide 23
Описание сигналов DMCNET
Разъем для DMCNET
Notes: Connector terminal

## Slide 24
ЧПУ NC300 имеет разъем Ethernet для связи с ПК. Ниже описание контактов:
Разъем для Ethernet

## Slide 25
ЧПУ NC300 имеет разъем RS485 для связи пользовательского экрана с внешним оборудованием по RS485. Ниже описание контактов:
Разъем для RS485

## Slide 26
Встроенные входа/выхода
2 группы встроенных входов/выходов
1: 16Вх/16Вых
2: 12Вх/12Вых
Всего: 28Вх/28Вых
Notes: DO drive general load (with allowable current less than 140mA and surge current less than 200mA)
There are instructions on the manual

## Slide 27
  Варианты подключения входов:
Встроенные входа/выхода
Notes: Input wiring support NPN and PNP two type
Need external power source

## Slide 28
    Подключение выходов с внешним источником:
Встроенные входа/выхода
Notes: Need external power source

## Slide 29
При подключении индуктивной нагрузки наличие обратного диода обязательно.
Встроенные входа/выхода
Notes: One thing to note …

## Slide 30
Можно использовать два клеммных блока для одной ЧПУ, первый разъем (IO: 16/16) в диапазоне X0~X15 и Y0~Y15), второй разъем (12/12 DI/DO) в диапазоне X16~X27, Y16~Y27. Второй разъем поддерживает только 12вх/12вых. Ниже описание контактов клеммного блока:
Встроенные входа/выхода. Транзисторный клеммный блок
NC-TBM-T1616

## Slide 31
Можно использовать два клеммных блока для одной ЧПУ, первый разъем (IO: 16/16) в диапазоне X0~X15 и Y0~Y15) второй разъем (12/12 DI/DO) в диапазоне X16~X27, Y16~Y27. Второй разъем поддерживает только 12вх/12вых. Ниже описание контактов клеммного блока:
Встроенные входа/выхода. Релейный клеммный блок
NC-TBM-R1616

## Slide 32
Удаленные входа/выхода

## Slide 33
Диапазон удаленных входов выходов начинается сX256, Y256, каждый дополнительный модуль добавляет еще 32 точки. Пользователи могут устанавливать до 8 модулей (или до 256 точек ввода-вывода).
Удаленные входа/выхода.
Транзисторный клеммный блок
NC-EIO-T3232

## Slide 34
Диапазон удаленных входов выходов начинается сX256, Y256, каждый дополнительный модуль добавляет еще 32 точки. Пользователи могут устанавливать до 8 модулей (или до 256 точек ввода-вывода).
Удаленные входа/выхода.
Релейный клеммный блок
NC-EIO-R3216

## Slide 35
Переключение типов NPN и PNP
Номер станции
0 = 1-я станция

## Slide 36
Пример подключение входов

## Slide 37
Пример подключение бесконтактного датчика (NPN)

## Slide 38
Пример подключение бесконтактного датчика (PNP)

## Slide 39
Пример подключение бесконтактного датчика (NPN и PNP)

## Slide 40
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-300AM-P
Входной сигнал DI (допустимый ток: 8 ~ 25 мА;
импульсный ток: до 40 мА)
Нагрузка на DO (допустимый ток: до 40мА; импульсный ток: менее 100 мА)

## Slide 41
Входной сигнал DI (допустимый ток: 8 ~ 25 мА;
импульсный ток: до 40 мА)
Нагрузка на DO (допустимый ток: до 40мА; импульсный ток: менее 100 мА)
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-311AM-P(F)

## Slide 42
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-300AM-P.
Соответствующие X и Y.

## Slide 43
DI input signal (allowable current: 8~25mA;
surge current: under 40mA)
DO driven load (allowable current: under 40mA; surge current: under 100mA)
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-300AM-P. Подключение

## Slide 44
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-311AM-P.
Соответствующие X и Y.

## Slide 45
Входной сигнал DI (допустимый ток: 8 ~ 25 мА;
импульсный ток: до 40 мА)
)
Нагрузка на DO (допустимый ток: ниже
40мА; импульсный ток: менее 100 мА)
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-311AM-P. Подключение

## Slide 46
Отдельный станочный пульт
NC-PAN-311AM-P. Внешний вид

## Slide 47
Станочный пульт и отдельный станочный пульт для NC300

## Slide 48
NC311A-MS-A
ASDA-A2-N /NN
Remote IO
ASD-S
MPG
Termination resistors
Карта устройств

## Slide 49
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Больше информации на сайте http://www.rts.ua/rus/catshop/827/CNC/