## Slide 1
ЧПУ Delta Electronics
Стандартные настройки. Режимы работы. Первый пуск.
Notes: DELTA CNC CONTROLLER_NC-300 PRODUCT FUNDAMENTAL INTRODUCTION
Delta CNC Controller_NC-300 Product Fundamental Introduction

## Slide 2
Начальные настройки
Notes: You have to do some action in a particular mode
2

## Slide 3
Необходимые настройки сервопривода ASDA-A2-F
НАСТРОЙКИ СЕРВОПРИВОДОВ
P2-08=10 Reset PAR.
P1-01 = 000b
P1-01 (CW, CCW) = 010b
P3-00 (Адрес в сети) = 1~12
P3-01 (Настройки коммуникации) = 0203 (3203)
P3-10 (Коммуникация) = 1
P2-15 (Концевой датчик +) = 01XX
P2-16 (Концевой датчик -) = 01XX
P2-17 (EMG) = 01XX
P1-52 (Ом) ,1-53 (Вт) настройки резистора
Заметка: При использовании сервопривода с абсолютным энкодером установить следующие параметры:
1 .P2-94=0 при Servo Off и перезагрузить привод.
2, Необходимо подключить STO P2-15,16,17 -> P2-14,15,16

## Slide 4
НАСТРОЙКИ ОСЕЙ
Далее необходимо установить в параметрах (конфигурации) ЧПУ соответствующие адреса для каждой из осей.
Notes: Parameter function (machine parameter)

## Slide 5
Delta Confidential
Проверка готовности сервоприводов:
M2864 сигнал Servo ON 1-го порта
M2865 сигнал Servo ON 2-го порта
M2866 сигнал Servo ON 3-го порта
……
M2872 сигнал Servo ON 9-го порта
ПРОВЕРКА СВЯЗИ DMCNET
Notes: GMC controller checking axial connection

## Slide 6
ПАРАМЕТРЫ СТАНКА
Notes: Parameter function (machine parameter)

## Slide 7
ПОИСК ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ
Notes: Parameter function (HOME parameter)

## Slide 8
ПАРАМЕТРЫ ШПИНДЕЛЯ
Notes: Parameter function (main axis parameter)

## Slide 9
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Notes: Parameter function (main axis parameter)

## Slide 10
DGN →(F3) MLC →(F1) BIT
При нажатии клавиш на станочном пульте можно видеть соответствующие X.
X = ВХОДЫ (кнопки) и Y = ВЫХОДЫ(ДИОДЫ)
ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ

## Slide 11
Режимы работы
Notes: You have to do some action in a particular mode
11

## Slide 12
SYSTEM MODE SELECT
Notes: Some actions can only be executed in a particular mode
12

## Slide 13
◆ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO):
Для того, чтобы выполнить программу необходимо перейти в режим AUTO. Это позволяет пользователям проверять программу обработки, условия резания и координаты позиций перед выполнением, а также, во избежание неожиданной работы, неправильного нажатия клавиш в неавтоматическом режиме. Режим AUTO позволяет только запускать программу. Пользователи не могут редактировать программу и не могут выполнять ручной сдвиг осей в этом режиме.
◆ РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ (EDIT):
Редактирование программы может быть выполнено только в режиме EDIT. В режиме EDIT пользователи могут полностью использовать различные функции редактирования программы, доступные на экране PROGRAM, такие как файловый менеджер и преобразование DXF файлов. Обратите внимание, что программа не может быть выполнена и нельзя выполнять ручной сдвиг осей, поскольку в этом режиме доступна только функция редактирования файлов.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ

## Slide 14
◆РУЧНОЙ РЕЖИМ (MDI)：
Пользователи могут вводить небольшую программу вручную с экранами, доступными в группе PRG, и запускать ее в режиме MDI. Поскольку в большинстве случаев программа MDI являются простой, нет необходимости иметь слишком много функций. Экран групп PRG MDI позволяет одношаговую программу до 17 строк. Общее редактирование и ручной сдвиг осей недоступны в режиме MDI.
◆ РЕЖИМ ШТУРВАЛА (MPG):
Ручное управление сдвигом осей с помощью внешнего задатчика импульсов (штурвала) может быть выполнено в режиме MPG. Операции редактирования и выполнения запрещены в режиме MPG.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ

## Slide 15
◆ РЕЖИМ JOG (JOG):
Нажатие соответствующих клавиш перемещения (по названию осей) на станочном пульте может выполнять осевое смещение в режиме JOG. Скорость и расстояние каждого движения толчкового режима регулируется клавишей фактора режима JOG (средняя клавиша). При нажатии на эту клавишу оси можно передвигать с повышенной скоростью (после выполнения поиска исходной позиции). Обе функции исполнения и редактирования программы недоступны в режиме JOG. Только ручное осевое смещение с соответствующими осевыми клавишами перемещения может выполняться с помощью станочного пульта.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Notes: The main function of JOG

## Slide 16
◆ ПОИСК ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ (HOME):
Режим «HOME» осуществляет поиск исходной позиции. После настройки параметров поиска исходной позиции, при нажатии на советующие названиям осей клавиши, ось вернется в свое начальное положение, можно одновременно нажать все клавиш с названиями осей. После каждого перезапуска ЧПУ необходимо выполнять поиск исходной позиции, запустив режим HOME для выполнения поиска. В противном случае контроллер останавливает выполнение программы.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Notes: That is, After re-starting the controller, if not reset the origin position. you can not run the program. It will show alarm message “Homing not ready”
16

## Slide 17
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Больше информации на сайте http://www.rts.ua/rus/catshop/827/CNC/