## Slide 1
ЧПУ Delta Electronics
MLC: встроенный ПЛК.
Notes: DELTA CNC CONTROLLER_NC-300 PRODUCT FUNDAMENTAL INTRODUCTION
Delta CNC Controller_NC-300 Product Fundamental Introduction

## Slide 2
Содержание
MLC введение
MLC описание
MLC программные объекты
•MLC Редактирование
MLC Editor (PC)
MLC Editor (CNC)
MLC Мониторинг
MLC Примеры стандартных программ

## Slide 3: MLC Введение
MLC описание
•MLC (Motion Logic Control) и NC (ЧПУ) две разные системы.
MLC управляет кнопками и их функциями, электроавтоматикой станка, режимами, работы станка, дискретными входами/выходами, а NC (ЧПУ) управляет движением сервоприводов в соответствии с заданной программой G-кодов.

## Slide 4
NC
Внешнее
оборудование
Маркеры (Бит)
M (Спец. М)
A (Аварии)
Регистры (слово)
D (Данные)
T (Таймер)
C (Счетчик)
Входы X
Выходы Y
Связь
Спец .M (Бит)
Связь
Спец. D (слово)
MLC
MLC Введение

## Slide 5
Выходы:
Спец .M (Бит)
Спец. D (слово)
Запись/Чтение
Входы:
Спец .M (Бит)
Спец. D (слово)
Только чтение
MLC
MLC связь с NC
MLC
NC

## Slide 6: MLC программные объекты
• ВХОДЫ / ВЫХОДЫ
• MLC Программные объекты(Биты)

## Slide 7
• MLC Программные объекты(слова )
Программные объекты | Диапазон | Энергонезависимые | Всего
D (Данные) | D0~D511 | D512~D1023 | 1024
MLC программные объекты

## Slide 8
Главный принцип обмена данных MLC и NC:
Выходные биты – специальные M биты, которые MLC отправляет в NC (чтение и запись)
Входные биты – специальные M биты, которые MLC принимает от NC (только чтение)
Отправляемые данные – специальные регистры D которые MLC отправляет в NC (чтение и запись)
Получаемые данные – специальные регистры D, которые MLC получает от NC (только чтение)
MLC специальные М и D

## Slide 9
• MLC ↔ NC Специальные M (Биты)
MLC Выходы (Биты) MLC → NC (M1xxx)
MLC Входы (Биты) NC → MLC (M2xxx)
MLC пример программных объектов

## Slide 10
• MLC ↔ NC Специальные D (Слова)
MLC Отправляемы данные MLC → NC (D10xx)
MLC Принимаемые данные NC → MLC (D13xx)
MLC пример программных объектов

## Slide 11
MLC примеры стандартных программ

## Slide 12
Выбор режима
Режим JOG
Штурвал, кратность
F – настройки подачи
Возврат в исходную
Старт цикла, удержание
Управление шпинделем
M/S/T коды
MLC примеры стандартных программ
Базовая программа содержит:

## Slide 13
Клавиши - X
Станочный пульт - специальные биты
Индикация клавиш - Y
X64
Y64
X65
Y65
X66
Y66
X67
Y67
X68
Y68
X72
Y72
X73
Y73
X74
Y74
X75
Y75
X76
Y76
X80
Y80
X81
Y81
X82
Y82
X83
Y83
X84
Y84
X69
Y69
X70
Y70
X71
Y71
X77
Y77
X78
Y78
X79
Y79
X85
Y85
X86
Y86
X87
Y87

## Slide 14
Клавиши - X
Станочный пульт - специальные биты
Индикация клавиш - Y
X88
Y88
X89
Y89
X90
Y90
X91
Y91
X92
Y92
X93
Y93
X94
Y94
X95
Y95
X96
Y96
X97
Y97
X98
Y98
M2114

## Slide 15
Разъем AXIS. Специальные биты

## Slide 16
Ось | Вход |  | Коэфф | Вход
X | X28 |  | X1 | X31
Y | X29 |  | X10 | X32
Z | X30 |  | x100 | X33
Штурвал. Специальные биты и регистры

## Slide 17
Штурвал - выбор оси и коэффициента усиления
MPG mode: выбор осей для управления
Штурвал. Пример программы ПЛК
MPG mode: коэффициент усиления

## Slide 18
Штурвал - выбор оси и коэффициента усиления
MPG mode: выбор осей для управления
Штурвал. Пример программы ПЛК

## Slide 19
• Выбор режима
Выбор режима осуществляется с помощью комбинации специальных маркеров
Mode | No. | M1056 | M1057 | M1058 | M1059
AUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
MDI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
MPG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
JOG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
RAPID | 5 | 1 | 0 | 1 | 0
HOME | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
MLC стандартные примеры

## Slide 20
• Выбор режима работы
MLC стандартные примеры
X64
Y64
X65
Y65
X72
Y72
X73
Y73
X80
Y80
X81
Y81

## Slide 21
•JOG режим
MLC стандартные примеры
Маркер | Функция | Маркер | Функция
M1216 | Управление перемещением вперед оси X | M1226 | Управление перемещением назад оси X
M1217 | Управление перемещением вперед оси Y | M1227 | Управление перемещением назад оси Y
M1218 | Управление перемещением вперед оси Z | M1228 | Управление перемещением назад оси Z

## Slide 22
•JOG режим
MLC стандартные примеры
M2115 – сигнал готовности сервопривода

## Slide 23
• Возвращение в исходную позицию
MLC стандартные примеры
Маркер | Функция
M1236 | Управление перемещением в исходную позицию оси X
M1237 | Управление перемещением в исходную позицию оси Y
M1238 | Управление перемещением в исходную позицию оси Z
M1239 | Управление перемещением в исходную позицию оси A
Маркер | Функция
M2272 | Выполнение перемещения в исходную позицию оси X завершено
M2273 | Выполнение перемещения в исходную позицию оси Y завершено
M2274 | Выполнение перемещения в исходную позицию оси Z завершено
M2275 | Выполнение перемещения в исходную позицию оси A завершено

## Slide 24
• Настройка скорости подачи и JOG скорости
MLC стандартные примеры
X86
Y86
X87
Y87

## Slide 25
• Настройка скорости подачи
1-ый вариант. Таблица пользовательских значений.
MLC стандартные примеры

## Slide 26
• Настройка скорости подачи
2-ый вариант. Уменьшение/увеличение на определенное значение.
MLC стандартные примеры

## Slide 27
• Настройка скорости G00 и RAPID
MLC стандартные примеры

## Slide 28
•Управление скоростью шпинделя
MLC стандартные примеры

## Slide 29
Управление шпинделем
MLC стандартные примеры

## Slide 30
• Старт цикла, удержание
MLC стандартные примеры

## Slide 31
• M/S/T Коды (Специальные M)
MLC стандартные примеры

## Slide 32
• M/S/T Коды (Специальные D)
MLC стандартные примеры

## Slide 33
•M/S/T Коды (MLC Пример -1/2)
MLC стандартные примеры

## Slide 34
• M/S/T Коды (MLC Пример -2/2) вызов кодов М3 и М4
MLC стандартные примеры

## Slide 35
MLC специальные М и D
NC системные функции: специальные М для записи

## Slide 36
MLC специальные М и D
NC системные функции: специальные М для записи

## Slide 37
MLC специальные М и D
NC системные функции: специальные М для записи

## Slide 38
Специальные М для записи состояние шпинделя и контроля осей
MLC специальные М и D

## Slide 39
MLC специальные М и D
MLC Специальные М для чтения, системные функции 1/4

## Slide 40
MLC специальные М и D
MLC Специальные М для чтения, системные функции 2/4

## Slide 41
MLC специальные М и D
MLC Специальные М для чтения, системные функции 3/4

## Slide 42
MLC специальные М и D
MLC Специальные М для чтения, системные функции 4/4

## Slide 43
NC контроль осей - специальные М для чтения 1/3
MLC специальные М и D
Сигналы вперед/назад и возврат в нулевую точку по осям X-, Y-, Z-, соответствующие специальным M выдаются при совпадении фактического положения осей и сигналов от порта AXIS1~4 на задней стороне контроллера NC300. После возврата каждой оси в нулевую точку, они включаются.

## Slide 44
NC контроль осей - специальные М для чтения 2/3
MLC специальные М и D

## Slide 45
NC контроль осей - специальные М для чтения 3/3
MLC специальные М и D

## Slide 46
MLC специальные М и D
Можно использовать #1801~#1832 в программе обработки для чтения/записи сигнала выходов M1024~M1055 MLC. Переменная #1801, парная с выходом M1024 и #1802 с M1025 и так далее до пары #1832 с M1055. Например, для задания статуса ВКЛ выходу M1024 в программе MLC, значение переменного номера #1801 будет 1 и соответственно 0 для задания статуса ВЫКЛ выходу M1024.

## Slide 47
MLC специальные М и D
Можно использовать #1864~#1895 в программе обработки для чтения сигнала входов M2080~M2111. Переменная #1864, парная с входом M2080 и #1865 с M2081 и так далее до пары #1895 с M2111. Например, для задания статуса ВКЛ выходу M2080 в программе MLC, значение переменного номера #1864 будет 1 и соответственно 0 для задания статуса ВЫКЛ выходу M2028.

## Slide 48
Выходной бит MLC (MLC -> NC), где D является ВЫХОДНЫМ РЕГИСТРОМ
Можно использовать #1833~#1848 32 в программе обработки для чтения сигнала выходных регистров D1024~D1039 MLC. Переменный #1833, парный с регистром D1024 и #1834 с D1025 и так далее до пары #1848 с D1039. Например, для задания значения 100 регистру D1024 в программе MLC значение номера #1833 должно быть 100. Т.е. #1833 зависит от регистра D1024.

## Slide 49
Можно использовать #1896~#1911 в программе обработки для чтения сигнала выходных регистров D1336~D1351 MLC. Переменный #1896, парный с выходом D1336 и #1897 с D1337 и так далее до пары #1911 с D135. Например, для задания значения 101 выходу D1336 в программе MLC значение номера #1896 должно быть 101. Т.е., #1896 зависит от регистра D1336.
Входные регистры MLC (NC -> MLC): Описание специальных словных D

## Slide 50
MLC специальные М и D
MLC описание системных регистров D (запись/чтение)
Сигналы передаются от MLC к NC. С помощью клавиш программа MLC передает значения D системе NC для выбора штурвала MPG и изменения его скорости.

## Slide 51
MLC специальные М и D
Специальные D, относящиеся к осям NC (запись/чтение)

## Slide 52
MLC специальные М и D
MLC описание регистров M, S, T, кодов для чтения 1/3

## Slide 53
MLC специальные М и D
MLC описание регистров M, S, T, кодов для чтения 2/3

## Slide 54
MLC специальные М и D
MLC описание регистров M, S, T, кодов для чтения 3/3

## Slide 55
Оси NC: Соответствующие входные специальные регистры D
Сигналы передаются от NC к системе MLC и записываются в механических (рабочих) координатах.

## Slide 56
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Больше информации на сайте http://www.rts.ua/rus/catshop/827/CNC/