## Slide 1
ЧПУ Delta Electronics
М-команды. Макросы и переменные.

## Slide 2
Содержание
М-Команды
Макропеременные
Буквы и локальные переменные
Системные переменные
Пользовательские переменные
Макросы входы/выходы
Вызов макроса
Синтаксис переменных
Математические команды

## Slide 3
M-команды

## Slide 4
M00 - технологический останов
М00 – технологический останов. Когда ЧПУ исполняет команду М00, то происходит так называемый технологический останов. Все осевые перемещения останавливаются и возобновляются лишь после того, как оператор станка нажмет клавишу Старт цикла на панели ЧПУ. При этом шпиндель продолжает вращаться (у большинства станков) и другие функции остаются активными. Если оператор станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за М00.
M команды
Вспомогательные команды начинаются с буквы М. Они могут выполнять такие действия, как:
Сменить инструмент
Включить/выключить шпиндель
Включить/выключить охлаждение
Вызвать/закончить подпрограмму

## Slide 5
M01 останов по выбору.
Код М01 предназначен для останова по выбору. Действует он аналогично коду М00, однако предоставляет выбор оператору – нужно или не нужно прерывать выполнение управляющей программы. На панели УЧПУ практически любого станка имеется клавиша (или переключатель) М01. Если эта клавиша нажата, то при чтении кадра с М01 происходит останов. Если же клавиша не нажата, то кадр М01 пропускается и выполнение УП не прерывается.
M команды
M02 - конец программы
М02 – конец программы. Код М02 информирует ЧПУ о завершении программы.
M30 - конец программы и возврат в начало.
Отличается от М02 тем, что возвращает курсор в начало программы.

## Slide 6
M98 вызов подпрограммы. Команда М98 предназначена для вызова подпрограммы. Вместе с этой командой программируется Р-слово данных, которое обозначает номер вызываемой подпрограммы.
Формат команды: M98 Pˍ Lˍ;
Основная программа Подпрограмма
N0010; O1010;
N0020 M98 P1010; N1020;
N0030; N1030;
N0040; N1040;
N0050; N1050;
N0060; N1060;
N0070; N1070;
N0080; N1080;
N0090; N1090;
N0100; N1100 M99;
Pˍ: номер вызываемой подпрограммы;
Lˍ: Указывает количество выполнений подпрограммы.
M команды

## Slide 7
M99 конец подпрограммы. При помощи команды М99 по окончании подпрограммы осуществляется возврат к главной программе, из которой была вызвана подпрограмма.
Основная программа Подпрограмма
N0010; O1010;
N0020 M98 P1010; N1020;
N0030; N1030;
N0040; N1040;
N0050; N1050;
N0060; N1060;
N0070; N1070;
N0080; N1080;
N0090; N1090;
N0100; N1100 M99 P0060;
M команды

## Slide 8
Таблица основных М-команд
Наиболее часто используемые М-команд приведены в таблице ниже. Функции M-команд определяются в MLC, кроме тех, которые определены системой. Фактические функции M-кодов различаются для разных станков.
Таблица основных М-команд
М-команда | Функция | Примечание
М00 | Технологический останов | Определен системой
М01 | Останов по выборы | Определен системой
М02 | Конец программы | Определен системой
М03 | Запуск шпинделя в прямом направлении | 
М04 | Запуск шпинделя в обратном направлении | 
М05 | Останов шпинделя | 
М06 | Автоматическое переключение инструмента | 
М08 | Включение подачи СОЖ | 
М09 | Выключение подачи СОЖ | 
М19 | Позиционирование шпинделя | 
М20 | Отмена позиционирования шпинделя | 
М28 | Отмена жесткого нарезания резьбы | 
М29 | Жесткое нарезание резьбы | 
М30 | Конец программы и возврат в начало | Определен системой
М98 | Вызов подпрограммы | Определен системой
М99 | Возврат из подпрограммы | Определен системой

## Slide 9
Mакропеременные

## Slide 10
Тип переменных | № | Функция | Чтение | Запись
Локальные | #1~#50 | Хранение или расчет данных в определенных макро или подпрограммах. Всего 8 подуровней макропрограмм. | ★ | ★
Глобальные | #51~#250 | Хранение или расчет данных для всей области программы. Их можно вызвать во всей программе. | ★ | ★
Энергонезависимые | #1601~ #1800 | Системные переменные используются для чтения и записи внутренних данных системы. Они могут быть сохранены при отключении питания. | ★ | ★
MLC бит выходы | #1801~ #1832 | ЧПУ читает статус MLC используя переменные с номером: #1801~#1832 биты соответствующие M1024~M1055; #1833~#1848 слова соответствующие D1024~D1039. | ★ | 
MLC слова выходы | #1833~ #1848 |  | ★ | 
MLC бит входы | #1864~ #1895 | ЧПУ отправляет данные MLC, используя переменные с номером: #1864~#1895 биты, соответствующие M2080~M2111; #1896~#1911 соответствующие D1336~D1351. |  | ★
MLC слова входы | #1896~ #1911 |  |  | ★
В программе ЧПУ могут быть установлены значения переменных. Для модификации программы существует много разных переменных.
Можно производить математические операции с переменными.
Макропеременные

## Slide 11
Системные переменные
Системные переменные используются для чтения и записи внутренних данных системы.
Информация о типах G кодов:
№переменных Функции Чтение
#2000~2019 Для G-кодов ★
#2020 Для F-кодов скорость обработки ★
#2021 H-коды: компенсация длины инструмента ★
#2022 D-коды: компенсация радиуса инстр. ★
#2023 T-коды: номер инструмента ★
#2024 S-коды: скорость вращения шпинделя ★
Информация о режиме :
№переменных Функции
#2000 Интерполяция：G04,G09,G10,G11
#2001 Интерполяция ：G00,01,02,03
#2002 Выбор плоскости：G17,G18
#2003 Абсолютная/относительная：G90,G91
#2005 Настройки скорости подачи：G94

## Slide 12
Различные переменные, которые можно читать (только для чтения) в процессе выполнения программы. Данные переменные показывают соответствующий номер G-кода:
Системные переменные
№ Переменной | Функция
#2000 | G04, G09, G10, G11
#2001 | Вид интерполяции: G00, G01, G02, G03
#2002 | Рабочая плоскость: G17, G18, G19
#2003 | Абсолютная/Инкрементальная система: G90,G91
#2004 | Контроль предельных перемещений: G22, G23
#2005 | скорость подачи в дюймах/миллиметрах в минуту G94
#2006 | Дюймы/Миллиметры G21
#2007 | Компенсация диаметра инструмента G40, G41, G42
#2008 | Компенсация длины инструмента G43, G44, G49
#2009 | Фиксированный цикл G73,74,76,80,81,82,83,84.85,86,87,88,89
#2010 | Исходная позиция G98,G99
#2011 | Масштабирование G50, G51
#2012 | Рабочие координаты G54, G55, G56, G57, G58, G59

## Slide 13
Переменные MLC (M выходы)
Можно использовать #1801~#1832 в программе обработки для чтения сигнала выходов M1024~M1055 MLC. Переменная #1801, парная с выходом M1024 и #1802 с M1025 и так далее до пары #1832 с M1055. Например, для задания статуса ВКЛ выходу M1024 в программе MLC, значение переменного номера #1801 будет 1 и соответственно 0 для задания статуса ВЫКЛ выходу M1024.
MLC Выходы (Биты) (MLC->NC) |  |  | 
Чтение статуса MLC | Спец М | Чтение статуса MLC | Спец М
#1801 | M1024 | #1817 | M1040
#1802 | M1025 | #1818 | M1041
#1803 | M1026 | #1819 | M1042
#1804 | M1027 | #1820 | M1043

## Slide 14
Переменные MLC (D выходы)
Можно использовать #1833~#1848 32 в программе обработки для чтения сигнала выходных регистров D1024~D1039 MLC. Переменный #1833, парный с выходом D1024 и #1834 с D1025 и так далее до пары #1848 с D1039. Например, для задания значения 100 выходу D1024 в программе MLC значение номера #1833 должно быть 100. Т.е. #1833 зависит от регистра D1024.
MLC Вывод информации (Слова) (MLC->NC) |  |  | 
Чтение MLC | Спец D (запись) | Чтение MLC | Спец D (запись)
#1833 | D1024 | #1841 | D1032
#1834 | D1025 | #1842 | D1033
#1835 | D1026 | #1843 | D1034
#1836 | D1027 | #1844 | D1035

## Slide 15
Можно использовать #1864~#1895 в программе обработки для чтения сигнала входов M2080~M2111. Переменная #1864, парная с входом M2080 и #1865 с M2081 и так далее до пары #1895 с M2111. Например, для задания статуса ВКЛ выходу M2080 в программе MLC, значение переменного номера #1864 будет 1 и соответственно 0 для задания статуса ВЫКЛ выходу M2028.
MLC входы (Биты) (NC->MLC) |  |  | 
Запись статуса MLC | Спец М | Запись статуса MLC | Спец М
#1864 | M2080 | #1880 | M2096
#1865 | M2081 | #1881 | M2097
#1866 | M2082 | #1882 | M2098
#1867 | M2083 | #1883 | M2099
Переменные MLC (входы)

## Slide 16
Общая система – Описание специальных входных регистров D
Можно использовать #1896~#1911 в программе обработки для чтения сигнала выходных регистров D1336~D1351 MLC. Переменный #1896, парный с выходом D1336 и #1897 с D1337 и так далее до пары #1911 с D135. Например, для задания значения 101 выходу D1336 в программе MLC значение номера #1896 должно быть 101. Т.е., #1896 зависит от регистра D1336.
MLC ввод (Слова) (NC->MLC) |  |  | 
Запись в MLC | Спец D | Запись в MLC | Спец D
#1896 | D1336 | #1904 | D1344
#1897 | D1337 | #1905 | D1345
#1898 | D1338 | #1906 | D1346
#1899 | D1339 | #1907 | D1347
#1900 | D1340 | #1908 | D1348
Переменные MLC (входы)

## Slide 17
Переменные #2100 ~ #2214 содержат значения координат, указанных в таблице ниже (только для чтения).
Переменные координат

## Slide 18
Координаты рабочей области:
Переменные #3000~#3262 содержат значение смещения и координаты рабочей области (только для чтения).
Координаты рабочей области

## Slide 19
Специальные переменные
№ переменной | Функция | Чтение | Запись
#2300 | “I” – радиус X для круговых команд | ★ | 
#2301 | “J” – радиус Y для круговых команд | ★ | 
#2302 | “K” – радиус Z для круговых команд | ★ | 
#2303 | Номер инструмента на шпинделе | ★ | 
#2304 | Время с момента включения системы | ★ | 
#5000~#5013 | Последние используемые М-коды (14 последних) | ★ | 
#5014~#5015 | Последние используемые Т-коды (2) | ★ | 
#5016 | Последний S код | ★ | 
#6000 | Диапазон аварий от 1 до 1000. Содержимое аварий можно создавать в ScreenEditor |  | ★
#6001~ | Длина инструмента | ★ | ★
#6501~ | Радиус инструмента | ★ | ★
#7001~ | Износ длины инструмента | ★ | ★
#7501~ | Износ длины инструмента | ★ | ★
#8001~ | Срок службы инструмента | ★ | ★
#8600~ | Время скана программы (мс) | ★ | ★

## Slide 20
Синтаксис и операции с переменными

## Slide 21
Синтаксис переменных
Переменные
Вы можете присвоить значения переменных, содержащихся в программе ЧПУ.
Можно рассчитать и изменить несколько значений переменных заранее, чтобы подготовить различные условия.
Переменная записывается с символом «#» и переменным номером – например #20.
Числовые значения, требуемые программой, могут быть назначены с использованием переменных. Это позволяет программе повысить гибкость и универсальность, поскольку вы можете использовать переменные для математических операций.

## Slide 22
Синтаксис переменных
(1) Вы можете указать область локальных переменных:
# i: i-я переменная (для 1 <= i <= 50)
(2) Вы можете определить номер переменной с помощью выражений:
Для переменной # [A] значение A должно находиться в диапазоне между A и верхним пределом номера переменной, то есть 1 <= A <= верхний предел номера переменной.
# [#20] (Верно)
# [#20Δ3] (Верно когда Δ= ‘+’, ’-‘, ’*’ ,’/’)
# [#20] = … (Верно)
# 20 = … (Верно)
# [#20 - #10] = … (Верно)
# [- #20]= … (Верно)
(3) Символ перед переменной
Z-#20 это тоже самое что и Z-10.1 если переменная #20=10.1
#20 это тоже самое что и G1 #20=1 (Когда используется G#20, и когда 1 записана через переменную)
Синтаксис переменных

## Slide 23
Математические операции
С переменными можно выполнять различные математические переменные. Результаты вычислений можно записывать в другие переменные. Кроме, #i, #j и #k – обычно заменяются константой
Команда | Символ | Пример | Описание
 | ＋ | #i = #j + #k | Сложение
 | － | #i = #j - #k | Вычитание
Математические операции | ＊ | #i = #j * #k | Умножение
 | / | #i = #j / #k | Деление
 | ＝ | #i = #j | Присвоение
 | [ ] | #i = #j * [ #p + #q ] | Скобки
Ком | Символ | Пример | Описание
 | SIN | #i = SIN [#k] | Синус
 | ASIN | #i = ASIN [#k] | Арксинус
 | COS | #i = COS [#k] | Косинус
 | ACOS | #i = ACOS [#k] | Арккосинус
 | TAN | #i = TAN [#k] | Тангенс
 | ATAN | #i = ATAN [#k] | Арктангенс
Function | ATAN2 | #i = ATAN2 [#m, #n] | Арктангенс (#m: 1-ая сторона; #n: смежная сторона)
 | ABS | #i = ABS [#k] | Абсолютное значение
 | FIX | #i = FIX [#k] | Десятичные значения
 | FUP | #i = FUP [#k] | Перенос разряда
 | ROUND | #i = ROUND[#k] | Округление
 | SQRT | #i = SQRT [#k] | Квадрат
 | POW | #i = POW [#m, #n] | The #n степень #m
 | BIT | #i = BIT [#m, #n] | Номер бита #n значения #m

## Slide 24
Примеры
#100 = 1.234; (Присваиваем значение 1.234 переменной #100)
#100 = #101; (Присваиваем значение #101 в #100)
#100 = [[#101+#102]/2.0]; (Запись мат. операции в #100)
#100 = #102+2.; (Запись мат. операции в #100)
X-#100 (Значение координаты X это -#100)
G1X#100Y#101; (G1 команда: X = #100 Y = #101)
G1X[#100]; (G1 команда: X = #100)
G1X[#100+#101]; (G1 команда: X = #100+#101)
G2X[#100*SIN[#102]]; (G2 команда: X = “#100*SIN#102”)
G1Z#100F#102S#103; (G1 команда: Z = #100 со скоростью подачи #102 скоростью шпинделя #103)

## Slide 25
Можно использовать условные операторы “WHILE~ENDW”
WHILE [#80<=360.] (Начало цикла с условием пока переменная #80 меньше или равна 360)
WHILE [#60>=20.] (Начало цикла с условия пока переменная #60 больше или равна 20)
#60=#60-2.
ENDW (Конец внутреннего (второго) цикла.)
#80=#80+15.
#50=#50-0.05
ENDW (Конец главного цикла)
Оператор цикла

## Slide 26
Оператор условного перехода GOTO
IF [условие] GOTON [N номер строки для перехода]
Если условие IF выполняется, программа переходит к строке указанной в операторе GOTO, если не выполняется, то программа продолжается со следующей строки.
Оператор GOTO N автоматически переводит программу на строку N. Поэтому строка N должна быть в программе. Если такой строки нет, то появляется ошибка B61C.
Условный переход
Возможные условия:
#j > #k
#j < #k
#j == #k
#j >= #k
#j <= #k
#j != #k

## Slide 27
Создание макроса
Макросы можно создавать в файловом менеджере.
В режиме EDIT на экране PRG

## Slide 28
Буквы и переменные
За исключением G, L, N, O и P, все другие буквы могут использоваться как аргументы для передачи локальных данных, когда с помощью команды G65 и G66 вызываются макросы или подпрограммы.

## Slide 29
G65：Вызов макропрограммы
Команда G65 вызывает макропрограмму. Макропрограмма применима к командам, таким как операции, ввод/вывод данных MLC, управление, составление условий и т. д. Таким образом, система может выполнять расчет и измерение. Макропрограмма выполняет подпрограмму с различными типами функций управления, такими как переменные, команды расчета и команды управления. Эта команда работает так же, как M98, за исключением того, что она не является непрерывной.
Формат команды:G65 Pˍ Lˍℓ
Pˍ: Номер подпрограммы
Lˍ: Количество повторений
ℓˍ: Значение независимой переменной
Вызов макроса G65

## Slide 30
После выполнения макроса программа возвращается к следующей строке. То есть, программа продолжает выполняться из инструкции рядом с командой G65. См. В примере описанном выше A5.0 означает, что значение локальной переменной # 1 равно 5.0. , См. Таблицу ниже для соответствующей позиции и переменной.
Вызов макроса G65
Основная программа Подпрограмма
N0010 O1010
N0020 G65 P1010 L2 A5.0 B3.0 N1020 #3=#1+#2
N0030 N1030
N0040 N1040
N0050 N1050 M99ь

## Slide 31
Вызов макроса G65
Команды G65 / G66 могут вызывать макросы до 8 уровней. При использовании вместе с командой M98 можно вызывать также до 8 уровней.

## Slide 32
G66/G67: Модальный (непрерывный) вызов макроса /отмена команды
Формат команды: G66 Pˍ Lˍℓ or;
G67
Pˍ: Номер подпрограммы
Lˍ: Количество повторений
ℓ: Значение независимой переменной
Описание команды:
Команда G66 работает так же, как и G65, за исключением того, что вместо того, чтобы быть активным на один шаг, программа продолжают вызывать макрос в последующих операциях до тех пор, пока он не будет сброшен командой G67. То есть до сброса командой G67 макрос продолжает вызываться.
Вызов макроса G66

## Slide 33
Вызов макроса G66

## Slide 34
Вызов макроса
Вызов макроса G-кодов:
Macro function номер G-кода
O9010~9019 0~1000
Вызов макроса M-кодов:
Macro function номер М-кода
O9020~9029 0~1000
Вызов макроса Т-кодов:
Macro function номер G-кода
O9000 0: ОТКЛ
другое: ВКЛ
Ограничения: Некоторые специальные G, M, T коды имеют фиксированные функции (G0, G1, M0 и т.д.) и не могут вызывать макросы.

## Slide 35
Вызов макроса G-кодом
Вызов G макроса
Ограничения: в макропрограмме, которая использует макрос для вызова кода G, M или T, параметр G-код задается как общий и не может вызвать другой макрос.

## Slide 36
Вызов макроса М-кодом
Вызов М макроса

## Slide 37
Вызов макроса T кодом
Вызов T макроса

## Slide 38
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Больше информации на сайте http://www.rts.ua/rus/catshop/827/CNC/