## Slide 1: ЧПУ Delta Electronics
Обзорная презентация.

## Slide 2
2
Обзор ЧПУ Delta Electronics
Монтаж и подключение
Первый пуск и первоначальные настройки
Управление ЧПУ. Работа с экранами
Встроенный ПЛК. Базовая программа.
Работа с G-кодами
Работа с М-командами и макропеременными
Примеры программ ПЛК
Введение

## Slide 3
Содержание
ЧПУ Delta Electronics:
Архитектура системы
Варианты исполнения
Основные функции
Особенности
Программное обеспечение для ПК
Область применения

## Slide 4
Архитектура ЧПУ Delta Electronics

## Slide 5
Простота установки, монтажа и наладки!
Сервоприводы и серводвигатели Delta Electronics с DMCNET
Подключение сервоприводов обычным сетевым кабелем (витая пара)
Новое поколение высокоскоростного коммуникационного интерфейса DMCNET
Архитектура
5

## Slide 6
6
Встроенные вх/вых (для моделей NC300)
28 входов и 28 выходов на борту. Два порта с разъемами IDC:
1 порт – 16 вх./ 16вых. , 2 порт – 12 вх./ 12вых.
Наличие клеммных блоков для удобства монтажа шпинделя, концевых датчиков осей и штурвала

## Slide 7
7
Аналоговые входы/выходы
Интерфейсные входы/выходы

## Slide 8
Подключение удалённых модулей ввода/вывода: 8 I/O модулей
Максимальное кол-во точек ввода/вывода: 32*8=256
20м между каждым модулем, 160м между ЧПУ и самым дальним модулем
Недорогой и простой в использовании специальный 4-жильный кабель связи.
Интерфейсные входы/выходы
8
до 160м

## Slide 9
Панель оператора
(HMI)
Числовое управление
(G,M,S,T коды)
Контроллер движения
(MLC)
Простой и интуитивно понятный интерфейс – экономия времени и простота настройки
Встроенный высокоскоростной контроллер движения
Числовое управление - поддержка стандартных G-кодов
Состав системы
9

## Slide 10
Повышение точности обработки
Безопасность и энергосбережение
Отличное качество
Сокращение времени монтажа
Сокращение времени обработки
То, что Вам нужно!
Реализованные требования
10

## Slide 11
Варианты ЧПУ
Delta Electronics

## Slide 12: ЧПУ Delta серии NC300 - Маркировка
NC311A-MS-A
NC300A-MS-A
NC300A-MI-A
NC310A-MS-A

## Slide 13: ЧПУ Delta серии NC EM - Маркировка

## Slide 14
NC300A-MI-AE
Горизонтальное исполнение
Встроенный станочный пульт, мембранные клавиши
8-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 4 осей + шпиндель
Интерполяция до 4 осей (линейная до 4, дуговая до 3)
28/28 вх/вых на борту
12 входов для концевых датчиков и датчика исходный позиции на борту
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO
NC300A-MS-AE
Горизонтальное исполнение
Отдельный станочный пульт с переключателями, клавиши мембранные или механические
8-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 4 осей + шпиндель
Интерполяция до 4 осей (линейная до 4, дуговая до 3)
28/28 вх/вых на борту
12 входов для концевых датчиков и датчика исходный позиции на борту
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO
Варианты ЧПУ Delta Electronics

## Slide 15: Варианты ЧПУ Delta Electronics
NC311AH-MS-AE
Вертикальное исполнение
Отдельный станочный пульт с переключателями, клавиши мембранные или механические
10-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 6 осей + шпиндель
Интерполяция до 5 осей (линейная до 5, дуговая до 3)
28/28 вх/вых на борту
12 входов для концевых датчиков и датчика исходный позиции на борту
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO
NC310AH-MS-AE
Горизонтальное исполнение
Отдельный станочный пульт с переключателями, клавиши мембранные или механические
10-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 6 осей + шпиндель
Интерполяция до 5 осей (линейная до 5, дуговая до 3)
28/28 вх/вых на борту
12 входов для концевых датчиков и датчика исходный позиции на борту
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO

## Slide 16: ЧПУ Delta Electronics для токарного станка
NC200A-LI-AE
Горизонтальное исполнение
Встроенный станочный пульт, мембранные клавиши
8-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 4 осей + шпиндель
Интерполяция до 4 осей (линейная до 4, дуговая до 3)
Вх/Вых по интерфейсу
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO
NC200P-LI-AE
Горизонтальное исполнение
Встроенный станочный пульт, мембранные клавиши
Встроенный штурвал
8-ми дюймовый дисплей
Поддержка до 4 осей + шпиндель
Интерполяция до 4 осей (линейная до 4, дуговая до 3)
Вх/Вых по интерфейсу
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO

## Slide 17: Компактные ЧПУ Delta Electronics
NC30EM
Компактное исполнение
Подключение клавиатуры по USB
Подключение станочного пульта по USB
Подключение дисплея через VGA (разрешение минимум 1024*768)
Поддержка до 4 осей + шпиндель
Интерполяция до 4 осей (линейная до 4, дуговая до 3)
Вх/Вых по интерфейсу
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO
NC50EM
Компактное исполнение
Подключение клавиатуры по USB
Подключение станочного пульта по USB
Подключение дисплея через VGA (разрешение минимум 1024*768)
Поддержка до 6 осей + шпиндель
Интерполяция до 5 осей (линейная до 5, дуговая до 3)
Вх/Вых по интерфейсу
2 высокоскоростных входа (G31) на борту
Шина DMCnet для сервоприводов
Ethernet, RS485
USB host, CF Card
G-кода стандарта ISO

## Slide 18
NC30EM/NC50EM – КОМПАКТНЫЕ ЧПУ
Компактный контроллер ЧПУ: NC30EM
Аппаратные средства Delta
Стандартный интерфейс
ПО Delta
Пользовательское ПО и «железо»
ПО 3-их лиц
Пользовательские у-ва ввода/вывода и дисплей
Стандартное применение
Продвинутое применение
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 19
Поддерживает все функции ЧПУ серии NC300
VGA монитор
USB клавиатура и мышь
Штурвал, шпиндель, I/O
Ethernet
NC30EM/NC50EM – КОМПАКТНЫЕ ЧПУ
Стандартное применение
Продвинутое применение
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 20
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics

## Slide 21: Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Основные | 
Количество осей | NC300A до 4 осей + шпиндель NC310AH и NC311AH до 6 осей + шпиндель
Интерполяция осей | NC300A: 4оси линейная, 3 оси круговая NC311AH: 5 осей линейная, 3 оси круговая
Наименьший инкремент | 0.001мм / 0.001 град.
Макс. Заданное значение | ±99999.999мм
Управление разгоном/замедлением | Ускорение / замедление перед интерполяцией, S-образная кривая Ускорение / замедление
Метрический размер | Std. (G21)
Блокировка осей | Все оси
Экстренный останов | Присутствует
Сетевой протокол | DMCNET

## Slide 22
Программа может быть загружена через USB, CF-карту, Ethernet
Без ограничений по объему программы G-кодов
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Управление | 
Автоматическое управление | Присутствует
Ручное управление | Присутствует
Флэш накопитель | CF-карта в комплекте, внешние USB накопители
Поиск символа | Присутствует
Поиск по порядковому номеру | Присутствует
Пробный запуск | Присутствует
Симулятор штурвала | Присутствует
Режим JOG | Присутствует
Возврат в исходную позицию | Присутствует
Ручное управление подачей | Присутствует
Кратность при ручной подаче | x1 x10 x100
Защита программ | Присутствует

## Slide 23
Программирование с использованием G-кодов
Стандартные G-коды
Легко освоить новым пользователям
Включает несколько циклов обработки
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Основные G-коды | 
Позиционирование | G00
Режим точного останова | G61
Точная остановка | G09
Линейная интерполяция | G01
Круговая интерполяция | G02, G03
Выдержка | G04
Функция пропуска | G31
Возврат в исходную позицию | G28
Проверка возврата к исходной позиции | G27
Возврат к позиции смены инструмента | G30

## Slide 24
Функции предварительного просмотра / просмотра вперед:
  Сглаживание рывков
  Функции сглаживая движения
  Корректировка скорости подачи
Automatic adjustment of feed rate
a
b
c
d
e
f
g
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Функции подачи | 
Настройка скорости перемещения | F0, 25%, 50%, 100%
Скорость резания в минуту | F ( мм / мин )
Скорость резания в минуту | Макс. скорость подачи резания мм / мин
Настройка скорости подачи | 0 ~ 150%
Настройка скорости JOG | 0 ~ 100%
Предварительный контроль | 500 блоков

## Slide 25
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Программы и ввод данных | 
Останов выполнения управляющей программы | M01
Режим абсолютного/ относительного позиционирования | G90 / G91
Автоматическая система настройки координат | Присутствует
Система координат заготовки | G52, G53, G54~G59
Вызов подпрограмм | Макс. 8 уровней
Запуск программы / завершение программы | M00 / M01 / M02 / M30
Формат кода | Стандарт ISOG, M, S, T коды
Управление потоком программ | Внутренний / внешний вызов программы, программный цикл
Фиксированный цикл | Жесткое нарезание резьбы и сверление
Сброс | Присутствует
Разъемы для встроенных вх/вых | 1ый разъем: 16ых и 16 вых, 2ой разъем: 12вх и 12 вых
Разъем для подключения штурвала | 1 вход, импульсный вход
USB / RS485 / Ethernet | Присутствует
Разъем для концевых выключателей по осям | Вход для датчиков 4 осей и исходной позиции
Разъем для подключения шпинделя | Аналоговый выход ±10В /G31 / сигналы от энкодера
Разъем для удаленных модулей ввода/вывода | Расширение доступно до 8 модулей (макс. 256 вх/вых)

## Slide 26
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Управление шпинделем и инструментом | 
MST Overpass | Присутствует
MST Control | Присутствует
Скорость шпинделя | S об/мин
Настройка скорости шпинделя | 50 - 120 %
Функции M кодов | M цифра (например M003, 03)
Функции S кодов | S цифра (например S10000)
Функции T кодов | T цифра (например T01 )
Объем магазина инструментов | до 100 инструментов
Компенсация длины инструмента | G43, G44, G49
Компенсация радиуса инструмента | G41, G42, G40

## Slide 27
Спецификация функций ЧПУ Delta Electronics
Настройки и отображение | 
Режим отображения | Авто / Редактирование / Ручной / Штурвал / Jog / Исходная позиция
Дисплей текущего положения | Абсолютные, относительные, механические (пользовательские) координаты
Отображение пользовательского экрана | Присутствует
Отображение G-кодов | Присутствует
Индивидуальный экран | Программируется пользователем
Отображение параметров | Присутствует
Функция самодиагностики | Присутствует
Отображение аварийных сигналов | Присутствует
Отображение истории аварий | 512 записей
Фактическое отображение скорости резания | Присутствует
Экран скорости вращения шпинделя и номера инструмента | Присутствует
Экран настройки параметров | Присутствует
Экран настройки сервопривода | Присутствует
Отображение информации о системе | Присутствует
Многоязычный дисплей | Присутствует
Настройка пароля | Присутствует
Отображение загрузки сервопривода | Присутствует
Визуализация перемещения | Присутствует
Цветной ЖК-дисплей | 8-дюймовый ЖК-дисплей / 10,4-дюймовый ЖК-дисплей

## Slide 28
Особенности ЧПУ Delta Electronics

## Slide 29
Разные типы шпинделей：
1. Серводвигатель по DMCNET
2. Электродвигатель через ПЧ с аналоговым заданием ±10В
Типы шпинделей
Шпиндель
Оси подачи
ASD-S-F
ASD-A2-F
ASD-M-F
29

## Slide 30
Повышенная помехозащищенность
Высокоскоростное управление сервоприводами
Простота в настройке параметров
Гибкость и надежность
Интерполяция в режиме реального времени
Полностью цифровое управление
Высокоскоростной протокол DMCNET
30
В одной сети с сервоприводом!

## Slide 31
Автоматическое торможение для подавление ударов и вибраций
Центробежное ускорение
Автоматическая регулировка скорости подачи
A
B
A
B
C
Уменьшение дрожания
Увеличение точности
Сглаживание рывков
Точность и плавность движения
a
b
c
d
e
f
g
31

## Slide 32
Время обработки
a
c
h
f
a
h
Скорость подачи
Движение по оси сглаживается во избежание разрывов скорости и повышения точности обработки
Функция Look-ahead (Взгляд наперед)
Look-ahead – возможность сглаживания момента перехода от одного G-кода к другому
Выполнение операции в соответствии с заданной скоростью и перемещением.
Плавный разгон и замедление
32

## Slide 33
ЧПУ
Команды управления
1kHz
ASDA-M позволяет выполнять команды интерполяции с полосой пропускания до 8 кГц
更细腻
Сглаживание внутренних команд привода и управление двигателем с большей точностью и стабильностью
Команды точной интерполяции
Привод
Команды интерполяции
8kHz
33

## Slide 34
Без компенсации
трения
С компенсацией
трения
Высокочастотный контур с частотой 16 кГц для коррекции крутящего момента
Компенсация трения
Механическое трение
Скорость
Компенсация трения в реальном времени
Момент
34
Улучшение
переходов

## Slide 35
Метод реализации:
Полностью замкнутый цикл управления положением реализуется с помощью сервоприводов.
А так же:
Сигналы от энкодеров и линейных датчиков обрабатываются в реальном времени.
Высокоточный полностью замкнутый цикл управления положением
35

## Slide 36
36
Выбор осей X-Y-Z-4
Кратность перемещения X1-X10-X100
Ручной штурвал
Штурвал
Цифровой интерфейс DMCNET
Можно использовать только серии ASD-A2-F или ASD-M-F
Настройка параметров приводов и настройку контуров можно осуществлять через ЧПУ
Простота в настройке и монтаже
Сервоприводы и серводвигатели

## Slide 37
Синхронизация осей и портальный режим
Синхронизация осей:
  Поддержка ведущей и ведомой оси
  Нет необходимости механического соединения
  Все параметры для настройки есть в ЧПУ
Портальный режим:
Настройка через ЧПУ
Обе оси имеют свои сервоприводы
Оси механически соединены между собой

## Slide 38
Поддержка функции G31, с помощью которой можно автоматически измерять длину инструмента с помощью датчика.
G90 G00 Z0.
G01 G31 Z-80.0 F200.
G91 Z10. F400.
G31 Z-10. F50.
38
Поиск датчика на скорости подачи 200
Подъем на расстояние Q со скоростью подачи 400
Медленно достигает датчика со скоростью подачи 50
Обновляет измеренное значение отклонения для таблицы инструментов
Измерение размеров инструмента

## Slide 39
Серия ECMS:
Быстрая смена инструмента
Высокий отклик, низкая синхронная ошибка
Высокопроизводительные функции нарезания резьбы
Серводвигатели на постоянных магнитах для шпинделя
39
Конструкция разработана специально для ЧПУ
Номинальная скорость вращения -6000об/мин,
максимальная -12000об/мин
Время разгона от 0 до 6000 об/мин: 250мс

## Slide 40
ЧПУ позволяет сохранять параметры сервоприводов и загружать их обратно (например при смене сервопривода)
Данные можно импортировать и экспортировать напрямую через интерфейс USB
0101010110010111001010010010101
Сохранение и импорт параметров серво
40
Удобство обслуживания и замены

## Slide 41
Управление осуществляется с помощью функциональных клавиш, функции которых можно менять стрелками ← →
Каждый значок на экране может соответствовать реальной клавише на станочном пульте. Пользователи могут организовать раскладку на основе их потребностей.
Могут отображаться скорость подачи, скорость отвода, скорость шпинделя, скорость JOG, индикация работы штурвала.
Пользовательский экран
41
Управление ЧПУ может быть организовано через пользовательский экран, который напрямую связан с MLC.
Может содержать различные иконки в соответствии с требованиями оператора

## Slide 42
Встроенный редактор ПЛК, импорт/экспорт через USB.
Мониторинг состояния вх/вых, регистров и т. д.
ЧПУ содержит базовую программу для управления электроавтоматикой станка
Онлайн мониторинг и редактор ПЛК
42
Notes: Editing: add a switch.. Delete a line to realize some functions as u wish
Cutting fluid

## Slide 43
С помощью подпрограммы (с информацией о номере строки точки останова) пользователи могут найти точку останова и перезапустить выполнение с требуемой точки останова.
Это значительно сокращает время повторного выполнения.
Информация о координатах по осям
Функция поиска
Настройки/информация точки останова
Дисплей информации о точке останова
Номер строки для перезапуска
Поиск точки останова
43
Программа G-кодов

## Slide 44
TCP/IP протокол
Со стороны ПК
・Отображение содержимого ПК
・Отображение содержимого ЧПУ
Со стороны ЧПУ
・ Отображение содержимого ЧПУ
Ethernet
Управление данными
44

## Slide 45
Онлайн отображение уровня нагрузки на сервоприводах подачи и шпинделе (если он тоже работает по DMCNET)
Онлайн мониторинг серводвигателей
Серво ON
Высокоскоростная сеть управления движением
45

## Slide 46
Установка, сброс номеров и блокировка инструментов
Смена инструмента револьверного типа и модульного
Функция блокировки инструмента
・Блокировка неиспользуемого или отсутствующего инструмента
Функции управления инструментом
46
Настройка инструмента

## Slide 47
Настройка контуров непосредственно через ЧПУ (аналогично как в ASDASoft)
Обеспечивает эффективную регулировку коэффициентов при настройке станка.
Настройки подавления резонанса.
Настройка параметров теста
Тестирование движения
Постоянная разг/замед
Постоянная времени S-кривой
Скорость перемещения
Временной интервал
Отображение состояния сервопривода
Отображение содержимого параметров сервопривода
Отображение параметров до и после настройки
Автоматическая настройка
контура регулирования
47

## Slide 48
ЧПУ NC300 имеет встроенный пост-процессор для преобразования 2D чертежей в G-коды
Поддерживаются только файлы с расширением
Преобразование чертежей в G-коды
48
Установка расстояния перемещения по оси Z
Выбор начала координат
Выбор плоскости обработки
Выбор скорости подачи
.DXF

## Slide 49
Программное обеспечение для ПК

## Slide 50
Сервис
Monitoring
DNC Control
Обслуживание
системы
*Мониторинг и диагностика
*Обслуживание
системы
50
ПО для ПК

## Slide 51
ПО для ПК
Редактор польз. экрана
Редактор параметр.
Редактор ПЛК
Онлайн ЧПУ
51

## Slide 52
52
Прямой доступ к файлам с ПК
Данные и файлы, необходимые для ЧПУ, могут быть отредактированы и выполнены непосредственно на ПК
ПО для ПК - CNCNetwork
CNCNetwork – файловый менеджер для работы с ЧПУ
Загрузка / Выгрузка файлов с параметрами
Загрузка файлов с G-кодами

## Slide 53
Мониторинг работы (в режиме DNC)
Во время выполнения файла в режиме NC (DNC) пользователи могут контролировать работу устройства через экран DNC
ПО для ПК - CNCNetwork
Режим DNC позволяет импортировать программы с внешнего источника посредством связи. Выберите режим DNC и передавайте программы с использованием функции коммуникации программной группы.

## Slide 54
54
MLC Editor
MLC Editor содержит удобный интерфейс и достаточно функций для разработки пользовательских программ
ПО для ПК – Редактор ПЛК
Программная среда для PLC (похожа на WPLSoft)
Загрузка/Выгрузка программы ПЛК
Онлайн мониторинг ПЛК
загружать программу можно через USBфлэшку или по сети

## Slide 55
Parameter Editor
Редактирование параметров ЧПУ
Загрузка/Выгрузка параметров
ПО для ПК – Редактор параметров

## Slide 56
56
Software Screen Editor
Пользователи могут самостоятельно разрабатывать и изменять свои собственные экраны.
ПО для ПК - Screen Editor

## Slide 57
Область применения
ЧПУ Delta Electronics

## Slide 58
Станок для нарезания
резьбы
(1) Требования:
◆ Функции управления инструментом
◆ Быстрая смена инструмента
◆ Высокоскоростной шпиндель (4000об/мин и выше)
(2) Решение ЧПУ Delta :
◆ Смена инструментов револьверного типа.
◆ Короткое время обработки MLC (время скана<5мс для 5000 шагов)
◆ Серводвигатели на постоянным магнитах в качестве шпинделя (Номинальная скорость: 6000об/мин)
Высокоскоростные станки для нарезания резьбы
58

## Slide 59
Обрабатывающий центр с ЧПУ
(1) Требования:
◆ Скорость шпинделя: 6К-8К об/мин
◆ Обработка с высоким крутящим моментом на средней/низкой скорости
◆ Автоматическая смена инструмента
◆ Автоматическое измерение длины инструмента
(2) Решение ЧПУ Delta:
◆ Сервоприводы или ПЧ Delta для шпинделя
◆ Автоматическая смена инструмента
◆ Симулятор штурвала, простота использования в режиме резания
◆ Поддержка G31 для определения длины инструмента
Обрабатывающие центры
59

## Slide 60
Портальный станок с ЧПУ
(1) Требования:
◆ Скорость шпинделя: 6К-10К об/мин
◆ Синхронное вращение осей
(2) Решение ЧПУ Delta:
◆ Сервоприводы или ПЧ Delta для шпинделя
◆ Двухосное синхронное управление осуществляется с помощью двух сервоприводов. ЧПУ имеет встроенные портальные функции.
Портальные станки
60

## Slide 61
Гравировальный/фрезерный станок с ЧПУ
(1) Требования:
◆ Скорость шпинделя: 10К-30К об/мин
◆ Крупная программа обработки
◆ Высокая скорость и высокая точность
◆ Автоматическая смена инструмента
(2) Решение ЧПУ Delta:
◆ ПЧ Delta для двигателей шпинделя
◆ Поиск точки останова
◆ Сглаживание момента перехода от одного G-кода к другому и оптимизация скорости подачи
◆ Поддержка G31 для определения длины инструмента
Гравировальные и фрезерные станки
61

## Slide 62
Конечный продукт
62

## Slide 63
NC300 – Фрезерные станки
Штурвал
X
Y
Z
C
DMCNET
I/O’s
Digital
Analogue
ЧПУ
NC300A-MI-A
3x ASD-A2-F
3x ECMA
Вх/Вых по внутренней шине и по интерфейсу
1x ASD-S
1x ECMS
Особенности:
Магазин инструментов управляется через ПЛК или макросы G-кодов
Инструмент и источник измерений
Нарезание резьбы
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 64
Штурвал
ЧПУ
NC311A-MS-A
X
Y
Z
C
DMCNET
I/O’s
Digital
Analogue
3x ASD-A2-F
3x ECMA
Аналоговое задание
Вх/Вых по внутренней шине и по интерфейсу
VFD
C2000
Особенности:
Магазин инструментов управляется через ПЛК или макросы G-кодов
Инструмент и источник измерений
NC300 – Фрезерные станки
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 65
NC300 – Портальные станки (роутеры)
Features:
Загрузка G-кодов через USB или Ethernet
Конвертация DXF в G-коды
Скорость подачи до 100м/мин
Интегрированы функции сглаживания
Компенсация трения
X
Z
C
DMCNET
I/O’s
Digital
Analogue
ЧПУ
NC311A-MS-A
4x ASD-A2-F
4x ECMA
Штурвал
Аналоговое задание
Вх/Вых по внутренней шине и по интерфейсу
VFD
C2000
Y
X1
Резка материала:
Дерево
Стекло
Камень
Металл
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 66
NC300 – Панельный станок
Features:
Загрузка G-кодов через USB или Ethernet
Предварительно запрограммированные макросы G-кодов
Скорость подачи до 100м/мин
Резка материала:
Дерево
Алюминий
X
Z
C
DMCNET
I/O’s
Digital
Analogue
ЧПУ
NC311A-MS-A
4x ASD-A2-F
4x ECMA
Штурвал
Аналоговое задание
Вх/Вых по внутренней шине и по интерфейсу
VFD
C2000
Y
B
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 67
Примеры применений ЧПУ Delta
Панельные станки для обработки композитных материалов
NC300 – 3 оси
Подача 60 м/мин
Программа запускается непосредственно через USB
Магазин инструментов – автоматическая смена с 6-ю инструментами на мосту
Портальная конструкция - ASDA-M поддержка двух двигателей на одной оси
Фрезерные металлообрабатывающие станки
NC300 - 3 оси
Шпиндель 18кВт, 6000об/мин
Автоматическая смена инструмента. 12 инструментов в магазине
Обработка деревянных и алюминиевых профилей
NC311 CNC - 5 осей и 1 шпиндель
Скорость подачи 100 м/мин
Управление инструментом через макрос T9000
Создание G-Code сторонними CAD/CAM программами
Видео: https://www.youtube.com/watch?t=84&v=9mA3v8y-bzw
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 68
NC30 для деревообрабатывающего станка (также для пластика, композитных материалов и резки металла)
Встроенная портальная функция с помощью двух сервоприводов ASD-A2-F
Загрузка G-кодов через USB или Ethernet
NC30 для фрезерного станка
3-х осевая интерполяция(X-Y-Z)
Использование клавиатуры и монитора или пользовательского ПО для ПК
Нет ограничения по объему G-кодов (можно использовать стандартные CAD/CAM программы)
NC50 для зубопротезного станка
5-ти осевая интерполяция (X-Y-Z-A-B)
Использование клавиатуры и монитора или пользовательского ПО для ПК
Нет ограничения по объему G-кодов (можно использовать стандартные CAD/CAM программы)
Примеры применений ЧПУ Delta
  Мраморный гравировальный станок
3-х осевая интерполяция(X-Y-Z)
Нет ограничения по объему G-кодов (можно использовать стандартные s=CAD/CAM программы)

## Slide 69
ЧПУ 3 оси + шпиндель
Оси: 1,5 кВт * 3 шт.
2 без тормоза, 1 с тормозом
Шпиндель 5.5KW
Вх/вых – 16/16 шт. (реле)
Штурвал
Пример комплекта для фрезерного станка
Видео с этим станком:
https://youtu.be/ePypqyEcQZg
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 70
Содержание комплекта:
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 71
ЧПУ 4 оси + шпиндель
Ось X: 7,5 кВт
Ось Y: 2*5,5 кВт
Ось Z: 3 кВт с тормозом
Шпиндель 15 кВт
Вх/вых – 32/32 шт.
Штурвал
Пример комплекта для портального станка
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 72
Содержание комплекта:
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 73
Модернизация гидроабразивного станка с ЧПУ Delta
NC300 с отдельным станочным пультом
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 74
Модернизация 6-осевого станка с ЧПУ Delta
Использовалась NC311
Notes: Short overview of our strategy …

## Slide 75
Больше информации на сайте http://www.rts.ua/rus/catshop/827/CNC/
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!