## Slide 1
AS300 против AS200
1
Внешний вид
  Ширина : AS300 = 80mm против AS200 = 88mm
  Клеммники : AS300 высокой плотности против AS200 пружинные
  Слоты для функциональных карт: AS300 2 шт против AS200 нет
  Программно опрашиваемый переключатель VR : AS300 против AS200 нет

## Slide 2
AS300 против AS200
2
Спецификация |  |  |  | Серия |  | 
 |  |  |  | AS332T-A | AS228T-A | AS218TX-A
Языки программирования |  |  |  | LD, SFC, FBC, ST |  | 
Емкость программы |  |  |  | 128K шагов | 64K шагов | 
Емкость данных |  |  |  | 64K слов |  | 
Расширенная память |  |  |  | 64K слов |  | 
Карта памяти флэш |  |  |  | типа SD |  | 
Высокоскоростные счетчики |  | A/B phase | Фазы A/B | 200K x 6 | 200K x 4 | 
 |  | One Phase | однофазные | 200K x 12 | 200K x 8 | 
Импульсные выходы |  | Pulse / Dir | Импульс / Направление | . 200K x 6 | 200K x 6 | 200K x 3
 |  | Pulse | Импульс | 200K x 12 | 200K x 12 | 200K x 6
Встроенный аналоговый I/O |  |  |  | Опция | Нет | 2 AI / 2AO (12бит)
Время выполнения |  | LD |  | 25ns |  | 
 |  | MOV |  | 150ns |  | 
Встроенный дискретный I/O |  | Input |  | 16 | 16 | 8
 |  | Output |  | 16 | 12 | 6
Порт программирования |  |  |  | USB (тип Mini B ) |  | 
Встроенные последовательные порты |  |  |  | RS485 x 2 |  | 
Встроенная сеть |  |  |  | Ethernet | Ethernet, CANopen | 
Ethernet протокол | MODBUS TCP |  |  | Client:32 / Server:32 | Client:16 / Server:16 | 
 | Ethernet/IP |  |  | Scanner / Adapter CIP: 32 | Scanner / Adapter CIP: 16 | 
Слоты для функциональных карт |  |  |  | 2 порта | Нет | 
Клеммы |  |  |  | Высокой плотности | Пружинные |